## Slide 1: Bài tập thiết kế mạng LAN

## Slide 2: Các bước thiết kế mạng:
Khảo sát thực địa
Lựa chọn Topo mạng và chuẩn kết nối
Chọn vị trí đặt phòng kỹ thuật , và giải pháp thi công
Vẽ sơ đồ logic lắp đặt
Tính toán thiết bị
Đánh giá và kết luận

## Slide 3: 1. Khảo sát thực địa
Khảo sát địa hình lắp đặt
Vẽ sơ đồ mặt bằng lắp đặt
  Khảo sát Phân chia các phòng lắp đặt máy tính
  Khảo sát Phương án kết nối, đi dây trong hệ thống
Đánh giá một số vị trí cần phải xử lý khi thi công, để ghi chú khi thi công phù hợp với địa hình
Đánh dấu các node sẽ lắp đặt mạng trong bản vẽ mặt bằng

## Slide 4: 2. Lựa chọn Topo mạng, chuẩn kết nối
Từ việc khảo sát mặt bằng thi công lựa chọn Topo mạng sẽ được thi công:
  Topo Star – Bus (Nếu với quy mô nhỏ)
  Topo Star mở rộng (Tree) (Nếu với quy mô vừa và lớn)
  ………
Chọn chuẩn kết nối phù hợp với Topo tương ứng:
  10 Base 2; 10 Base T, 10 Base 5

## Slide 5: 3. Chọn vị trí đặt phòng kỹ thuật, và giải pháp thi công
Sau khi đã chọn được Topo mạng thì chúng ta sẽ chọn vị trí đặt phòng kỹ thuật
  Vị trí đặt phòng kỹ thuật phải thuận tiện cho việc lắp đặt và thi công mạng
  Phòng KT phải có vị trí khô ráo, không bị ẩm ướt, ngậm nước, …
  Phòng KT phải có vị trí sao cho khi đi dây thuận tiện và có khoảng cách giữa các thiết bị mạng và node mạng không quá khoảng cách cho phép của dây tín hiệu (Cable)
  Vị trí Phòng KT phải đảm bảo khi thi công phải xử lý ít nhất những điểm khó trong quá trình thi công

## Slide 6: 3. Chọn vị trí đặt phòng kỹ thuật, và giải pháp thi công (c)
Lựa chọn giải pháp thi công
  Sau khi khảo sát chúng ta sẽ chọn phương án thi công với Topo trên
  Chọn giao thức kết nối mạng cho phù hợp với Topo mạng tương ứng đã chọn
Đưa ra phương án thi công với những vị trí cần xử lý đặc biệt
  Xử lý những điểm có khoảng cách ngoài tầm với của cable mạng
  Xử lý những điểm cần phải lắp đặt những thiết bị bổ trợ (AP, Router, Repeater, ….)

## Slide 7: 4. Vẽ sơ đồ logic lắp đặt mạng
Các căn cứ để vẽ
  Sau khi khảo sát mặt bằng đã đánh dấu các node mạng trên bản vẽ mặt bằng
  Sau khi chọn vị trí phòng KT và giải pháp thi công tối ưu
Sử dụng công cụ (Microsoft Visio) để vẽ sơ đồ logic mạng
  Vẽ từng phòng hoặc từng khu vực nhỏ
  Vẽ sơ đồ kết nối các phòng (Logic mức tổng nhỏ)
  Vẽ sơ đồ kết nối tổng thể cho toàn hệ thống

## Slide 8: 5. Tính toán thiết bị
Các căn cứ để vẽ
  Từ Topo mạng sẽ chọn được các thiết bị trung tâm (Switch L2, L3, Router, Modem)
  Từ những điểm phải xử lý vê khoảng cách thì cần đặt Repeater, AP, …
Tính toán chi tiết
  Từ bản vẽ các phòng sẽ thực hiện việc tính toán thiết bị cho từng phòng, từng khu vực nhỏ (NIC, WallPlate, Gen, Cable mạng, RJ45, Module Jack, Dây điện, …)
  Tính toán những thiết bị sẽ thực hiện việc phân phối mạng cho toàn bộ các khu vực nhỏ và các điểm cần xử lý (Switch, Router, Repeater, …)

## Slide 9: 5. Tính toán thiết bị (c)
Tính toán chi tiết (c)
  Tính toán cho trung tâm lắp đặt (Modem, các thiết bị kết nối ra bên ngoài nếu có, Tủ mạng, Patch Panel, ...)
  Dự trù những thiết bị mở rộng cho tương lai
Lập các bảng thống kê thiết bị
  Bảng thống kê cho từng phòng, từng khu vực nhỏ,
  Bảng thống kê tổng hợp cho các phòng, các khu vực nhỏ

## Slide 10: 6. Kết luận và đánh giá
Căn cứ vào bảng tính toán của các phòng và các bảng tổng hợp các phòng để tổng hợp thành một bảng tổng các thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt
Dự kiến nhân công lắp đặt, những thiết bị máy móc cần thiết cho việc xử lý những điểm khó đi dây (Khoan tường, đục tường, kéo cáp ngầm, cáp treo, …)
Tổng hợp và đánh giá mức độ thi công và hoàn thành theo tiến độ